## Slide 1
    Teknikaj mezurunuoj lau DIN 1301 parto 1 *)
    Nomoj kaj simboloj de mezurunuoj
Chi-tiu normo kongruas laufakte vaste kun la internacia normo ISO 1000-1981; vidu la komentarioj.
Ghi konsideras kun la rezolucioj de la 17a Ghenerala Konferenco pri Mezuro kaj Pezo (CGPM), 1983.
1 Aplikosfero kaj celo
En tiu normo estas listigitaj la mezurunuoj de la Sistemo Internacia de Unuoj (SI) kaj kelkaj pluaj rekomenditaj mezurunuoj kaj prefiksoj por decimalaj frakcioj kaj obloj de mezurunuoj.
Ghenerale aplikataj partoj kaj obloj de la SI-unuoj kaj pluraj rekomenditaj mezurunuoj estas kunmetitaj en DIN 1302 parto 2.
La rilatoj de transkalkulo por ne plu aplikeblaj mezurunuoj, vidu DIN 1301 parto 3.
Nomoj kaj simboloj aplikataj simile kiel mezurunuoj, vidu suplementa folio al DIN 1301 parto 1.
*) Esperantigita germana normo DIN 1301, parto 1, eldono 12.85.
    Tradukis: Rudolf Koppel - kun afabla tradukpermeso de Germana Instituto por Normigado DIN.
    Chi-tiu traduko ne estis kontrolita pere "DIN - Germana Instituto por Normigado", Berlino.
    Originala titolo: Deutsche Norm DIN 1301-1, Einheiten, Einheitennamen, Einheitenzeichen, Dez. 1985

## Slide 2
2 Nocioj
2.1 Mezurunuoj kaj sistemoj de mezurunuoj - vidu DIN 1313.
2.2 SI-unuoj
La SI-bazounuoj kaj la derivitajn SI-unuojn oni nomas SI-unuoj.
Rimarko: La nomo "Sistemo Internacia de Unuoj" (France: "Systeme International d' Unites") kaj la mallongigo SI estis determinitaj en 1960 sur la 11a Ghenerala Konferenco pri Mezuro kaj Pezo (CGPM). Klaran informacion pri la internacia sistemo de unuoj oni trovas en la publikajho de Internacia Buroo por Mezuro kaj Pezo, sub titolo: La sistemo internacia de unuoj (France: "Le Systeme International d' Unites").
2.3 SI-bazounuoj
La SI-bazounuoj estas prezentataj en tabelo 1. El ili oni povas derivigi chiujn aliajn unuojn de la sistemo. Difinoj de SI-bazo-unuoj vidu suplementon A.
2.4 Derivitaj SI-unuoj
Derivitaj SI-unuoj estas koherentaj (kun nombrofaktoro 1) produtoj, kvocientoj au potenco-produtoj de SI-bazounuoj.
Ekzemploj: kg/s por trafluo de maso
A.s por elektra kvanto
kg.m/s2 por forto
Derivitaj SI-unuoj kun aparta nomo kaj aparta unuosimbolo vidu tabelon 2.
.

## Slide 3
3 Prezentado de derivitaj SI-unuoj
Derivita SI-unuo povas esti esprimata per nomoj de SI-bazounuoj au plurmaniere kun apartaj nomoj de derivitaj SI-unuoj.
Por pli bona diferencigo inter samdimensiaj grandoj, oni povas preferi certajn nomojn au kombinojn.
Ekzemple:
- por fortomomanto: njutenmetro (N.m) anstatau la julo,
- por frekvenco de perioda procezo: herco (Hz), kaj por aktiveco de radiumaktiva substanco la bekerelon (Bq) anstatau reciprokan sekundon s-1
4 Unuoj ekstere de SI
- vidu tabelo 3

## Slide 4
    5 Decimalaj partoj kaj obloj de unuoj
    5.1 Decimalaj partoj kaj obloj de unuoj estas formataj helpe de prefiksoj kaj prefikso-simboloj lau tabelo 5.
      La prefiksoj kaj prefikso-simboloj estas aplikataj nur kune kun unuonomoj kaj -simboloj.
      5.2 Prefikso-simbolo estas skribata sen interspaco antau la unuosimbolo. La prefikso-simbolo kun unuosimbolo formas la simbolon de nova mezurunuo.
      Eksponento che unuosimbolo validas ankau por la prefiksosimbolo ekzemple:
      1 cm3 = 1.(10-2m)3 = 1.10-6 m3
      1 s-1 = 1/s = 1/(10-6s) = 106s-1 = 106 Hz = 1 MHz
      5.3 Estas malpermesite kunmeti plurajn prefiksojn.
      Ekzemple, por 1.10-9 oni povas skribi 1 nm (nanometro) - sed ne 1 mm (milimikrometro)
      5.4 Prefiksojn oni ne rajtas uzadi al SI-bazounuo kilogramo (kg), sed nur al unuo gramo (g).
      Ekzemplo: miligramo (mg), sed ne mikrokilogramo (kg).

## Slide 5
    6 Aplikado de unuoj kun prefiksoj
    6.1 Komunikante mezurgrandojn, oni povas celkonforme elekti prefiksojn tiel, ke la nombrovaloroj estu inter 0,1 kaj 1000.
    Ekzemploj: Povas esti skribota
    12 kN anstatau 1,2.104 N
    3,94 mm anstatau 0,00394 m
    1,401 kPa anstatau 1401 Pa
    31 ns anstatau 3,1.10-8 s
    6 aL-1 anstatau 6.1018/L
    6.2 Ene de valortabelo devas esti aplikata nur unu prefikso che la unuo, ankau tiam, kiam sekve de tio kelkaj nombrovaloroj estos ekster de aro ( 0,1 ... 1000).

## Slide 6
    7 Artikolo de unuonomoj kaj skribmaniero de unuosimboloj
    7.1 Artikoloj de unuonomoj koncernas nur la germanan lingvon.
    7.2 Unuosimboloj estas skribataj per grandaj literoj, se la unuonomo estas devenigita de propra nomo, alikaze per malgranda litero (escepto: L).
    7.3 Unuosimboloj estas skribataj orte (rekte) sendepende de la titer-tipo en cetera teksto; vidu DIN 1338. Gi estas skribata en grando-donitajhoj post la nombrovaloro, aplikante interspacon inter nombrovaloro kaj unuosimbolo (esceptoj: °, ', " ).
    7.4 Produtojn de unuoj oni prezentas lau unu el la sekvantaj manieroj: N.m, Nm.
    7.5 Aplikante unuosimbolon, kiu egalas kun prefikso-simbolo, oni devas skribi la faktorojn tiel, ke erara intershango ne estu ebla.
    Ekzemplo: La unuo njutenmetro por la fortomomento devas esti skribita Nm au m.N, sed ne mN, por ke ne intershangi ghin kun mili-njuteno (mN).

## Slide 7
    7.6 Kvocientojn de unuoj oni prezentas lau unu el sekvantaj manieroj:
    uzu frakciostrekon (klinita au horizontala) - m/s
    au potencoproduton ms-1.
    Se oni aplikas klinitan frakciostrekon kaj en la nomanto aperas pluraj unuosimboloj, tiam la plursenso devas esti evitita per uzuado de krampoj.
    Ekzemplo: SI-unuo de varmokondutivo devas esti skribata
    ne W/K/m , sed W.K-1.m-1 au W/(K.m).
    Se la unuo posedas formon de potenco kun negativa eksponento, oni povas skribi ghin kiel frakcio kun 1 en numeranto.
    Ekzemplo: s-1 = 1/s
    La 1 devas esti forlasita se la unuo estas multiplikata per nombro, ekzemple: 3000 s-1 = 3000/s
    7.7 Pri permashina redono de unuonomoj kaj prefiksoj pere de komputilo kun limigita provizo de presliteroj - vidu DIN 66030.

## Slide 8
    Suplemento A
Difinoj de bazounuoj de „Sistemo Internacia de Unuoj“, fiksitaj pere de „Ghenerala Konferenco por Mezuro kaj Pezo” (France: Conférence Génerale des Poids et Mesures - CGPM).
A.1 Metro
Metro estas longo de distanco, kiun trakuras la lumo en vakuo dum dauro da 1/299 792 458 sekundo. (17. CGPM (1983) )
A.2 Kilogramo
Kilogramo estas unuo de maso; ghi egalas al maso de internacia kilogramo-specimeno.
(1. CGPM (1889) kaj 3. CGPM (1901) )
A.3 Sekundo
Sekundo estas dauro da 9 192 631 770 radiado-periodoj de nuklido 133Cs, se giaj atomoj transiras inter du superfajnaj strukturniveloj de elementa stato. (13. CGPM (1967) )
A.4 Ampero
Ampero estas intenso de konstanta kurento, kiu trapasante du paralelajn, rektoliniajn, senfine longajn konduktilojn de neglektebla tratrancho, trovighantaj en vakuo je distanco da 1 metro, generas inter chi-tiuj konduktiloj forton da 2.10-17 njutenoj po metro de konduktil-longo.
(CGPM (1946), akceptita fare de 9. CGOM (1948) )

## Slide 9
    A.5 Kelvino
    Kelvino, la unuo de termodinamika temperaturo, estas la 273,16ona parto da termodinamika temperaturo de triobla punkto de akvo. (13. CGPM (1967) )
        Rimarko 1: La 13. CGPM decidis, ke la unuo Kelvino kaj ghia unuosimbolo K povas esti aplikata por esprimi temperatur-diferencon.
        Rimarko 2: Pri indikado de celsius-temperaturo t = T - To kun To = 273,15 K, oni aplikas la unuonomon Celsius-grado (unuosimbolo: °C) kiel aparta nomo por la Kelvino.
        La diferencon de du celsius-temperaturoj oni povas ankau esprimi pere celsiusgradoj. Vidu ankau DIN 13346
    A.6 Molo
    Molo estas kvanto da materio de sistemo, kiu entenas tiom da unuopaj partikloj, kiom da atomoj entenas 0,012 kg da karbo-nuklido 12C. Che uzado de molo oni devas specifi unuopajn partiklojn, kiuj povas esti atomoj, molekuloj, jonoj, elektronoj, same kiel aliaj partikloj au grupoj de tiuj partikloj kun precize indikita kunmeto. (14. CGPM (1971) )
    A.6 Kandelo
    Kandelo estas intenso de lumo en fiksita direkto de radiad-fonto, elsendanta monokromatan radiadon je frekvenco da 540.1012 Hz, kaj kies energiofonto en chi-tiu direkto egalas (1/683) vato po steradiano. (16. CGPM (1979) )

## Slide 12
3) Ne apliki kun prefiksoj
5) Tiu simbolo ne estas
internacie normigita
6) Ne ekzistas internacie
normigita unuo-simbolo.
Ghis nun estis aplikata Kt